ZS.KG.334.6.2017.MR

Załącznik nr 1 do Ogłoszenia

Formularz ofertowy

Przedmiot zamówienia pn: „Dostawa tapczanów skrzyniowych jednoosobowych z pojemnikiem na pościel”

| PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA sygn.ZS.KG.334.6.2017 | „Dostawa tapczanów skrzyniowych jednoosobowych z pojemnikiem na pościel” Liczba tapczanów: 50 sztuk Tapczan powinien być przystosowany do bardzo intensywnego użytkowania przez wychowanków Internatu. Tapczany spełniają nie tylko funkcję sypialną , stanowią także miejsce do nauki i odpoczynku dla wychowanków. Tapczan jednoosobowy specyfikacja techniczna: Tapczan skrzyniowy, podnoszony za pomocą podnośnika sprężynowego. Kolor laminatu oraz tkaniny ustalony zostanie po wyborze Wykonawcy z palety kolorów standardowych (np. buk, olcha, dąb, orzech). Szczyty tapczanu o jednakowej wysokości (bez podziału na prawy/lewy). Stelaż materaca powinien być wykonany z kantówek o grubości 2,5cm x 5cm bukowych lub z innego gatunku drewna twardego. Materac powinien być wyposażony w sprężyny typu „Bonell” (ilość sprężyn w bonellu co najmniej 23x7xh10) obłożonych przekładką filcową o gęstości w przedziale co najmniej 500-800g/m2 , pianką poliuretanową o zwiększonej sprężystości o grubości co najmniej 30mm i gęstości minimum T30, od góry obłożony włókniną „Owata” lub równoważną. Materac powinien być obłożony tkaniną tapicerską obiciową o gramaturze co najmniej od 400 – 500 g/ m2 . Tkanina powinna być jednolita. Od spodu leżysko powinno być obłożone tkaniną maskującą podbiciową. Grubość poduchy tapczanowej co najmniej od 18 do 23 cm. Kolejność technologiczna materiałów w materacu: rama, płyta pilśniowa minimum 5 mm grubości, podkład filcowy, bonell, filc, pianka poliuretanowa, owata, tkanina obiciowa, spód tkanina podbiciowa. Stelaż tapczanu – skrzynia z funkcją pojemnika na pościel. Skrzynia wykonana z płyty wiórowej, obustronnie laminowanej o grubości minimalnej 18 mm. Wszystkie obrzeża skrzyni oklejone listwą PCV o grubości co najmniej 0,6 mm w kolorze identycznym jak skrzynia. W narożnikach skrzyni wzmocnienia w postaci drewnianych kantówek o wymiarach minimum 25 x 25 mm. Boki łóżka przykręcone do skrzyni . Dno skrzyni wyłożone twardą płytą pilśniową o grubości co najmniej 3 mm, lakierowaną na kolor biały, przymocowaną wkrętami i wzmocnioną dwoma poprzecznymi listwami drewnianymi lub sklejką. Skrzynia powinna stać na czterech stopkach meblowych wysokości co najmniej 5mm. Wysokość skrzyni co najmniej 25 cm. Wymiary tapczanu: wysokość 50 cm, szerokość 90 cm, długości 195 cm. Tkanina obicia zewnętrznego meblowa utrudniająca wchłanianie rozlanych płynów o parametrach: materiał wykonania - 100% poliester ścieralność minimum - 40 000 gramatura minimum - 285 g/m2 |
| --- | --- |
| ZAMAWIAJĄCY | Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie Gronowo 128, 87-162 Lubicz |
| WYKONAWCA | NAZWA: ............................................................................................................. ADRES: .............................................................................................................. NIP/PESEL/KRS/CEIDG …………………………………………………………… (w zależności od rodzaju prowadzonej działalności) TELEFON: ........................................... FAKS: …............................................ E-MAIL: ............................................................................................................ |
| CENA ofertowa brutto (z podatkiem VAT) | Cena ……………………………………………… brutto zł za całość wykonania zamówienia wraz z kosztami dowozu i rozładunku. SŁOWNIE: ………........................................................................................................................... |
| Warunki gwarancji | Okres gwarancji: 24 miesiące |
| Oświadczam, że: zapoznaliśmy się z ogłoszeniem o zamówieniu oraz stanowiącymi jego integralną część załącznikami i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nim zawarte. w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia w tym dostawa oraz rozładunek tapczanów do siedziby Zamawiającego. akceptujemy postanowienia zawarte we wzorze umowy i nie wnosimy do niego zastrzeżeń, w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w ogłoszeniu zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego. |

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)